三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

招 标 文 件

（备案登记号：三招建备2023-  号）

| 招标人 | ： | 三门县环境有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 浙江佳音工程项目管理有限公司 |
| 行业监管部门 | ： | 三门县住房和城乡建设局 |

二〇二三年二月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备2023-  号）

项目名称：三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

招 标 人：三门县环境有限公司（盖章）

联 系 人：叶崇标

联系电话：0576-83335172

招标代理人：浙江佳音工程项目管理有限公司（盖章）

联  系  人：罗民

联系电话：0576-83332359

行业主管部门：三门县住房和城乡建设局（盖章）

二〇二三年二月

目     录

第一卷	5

第一章 招标公告	5

投标人须知前附表	6

1. 总则	12

2. 招标文件	13

3. 投标文件	14

4. 投标	16

5. 开标	17

6. 评标	17

7. 合同授予	17

8.重新招标和不再招标	18

9. 纪律和监督	18

10. 需要补充的其他内容	19

第三章 评标办法	20

评标办法前附表	20

1. 评标方法	21

2. 评审标准	21

3. 评标程序	21

评标办法附件	23

第四章   技术规格书	26

第五章合同主要协议条款	26

第一节 合同一般条款	36

第二节 合同特殊条款	38

第三节 合同格式	42

第六章  投标文件格式	48

附件一：	49

附件二	51

附件三：	52

附件四：	53

附件五：	54

附件六：	55

附件七：	56

附件八：	57

# 第一卷

# 第一章 招标公告

详见网上招标公告（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：三门县环境有限公司 地址：三门县海游街道上洋路20号 联系人：叶崇标 电话：0576-83335172 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江佳音工程项目管理有限公司 地址：三门县海润街道兴业街凤鸣路2号 联系人：罗民 电话：0576-83332359 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 三门县行政区域 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 政府 100 %；国有 / %；集体 / %；私营 / %；外资 / %；其他 / % |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次为三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目招标，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。本项目管材供应工程如下： 序号 项目名称 乡镇、街道 1 健跳污水处理厂—城市污水处理厂管网工程 健跳 2 健跳至港南泵站跨江工程 健跳 3 蛇蟠岛污水管网工程 蛇蟠 4 健跳镇工业园区污水管网工程（下蓬厂至健跳大桥 污水管网工程、园中路至港南大道污水管网工程、另外四个片区的工业园区工程） 健跳 5 横渡镇污水主干管工程 横渡 招标内容：连续缠绕玻璃钢夹砂管材及配套连接管件等。 |
| 1.3.2 | 供货期要求 | 在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（不超过7日历天）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合本项目技术规格书要求及现行国家标准的合格产品。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | （1）具有独立法人资格，在中国境内国家行政管理部门注册登记并批准的管材生产企业。 （2）制造商具有连续缠绕玻璃钢纤维增强塑料夹砂管的生产能力（以提供连续缠绕生产设备采购合同或发票为准） （3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，以及母公司与其控股公司，只能有一家参加投标。 （4）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、企业认证等所有资料必须为投标单位所拥有，不能用母公司、子公司等其他有关联的公司资料所代替。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | (不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | (不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | (不召开 |
| 1.11 | 分包 | (不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： 1）其它提供的资料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标人的投标文件由资信标、技术标（含样品）和商务标组成。 资信标 以空白word导入4.0.2.8版本投标编制工具的资信标处。 技术标（含样品） 投标人基本情况表（附件四）； 2018年1月1日至今完成的管材销售业绩一览表（附件五）； 诚信投标承诺书（附件六）； 投标人资格自查表（附件七）； 法定代表人授权委托书（附件八）或法定代表人身份证明（附件九）； 投标人拥有主要设备和检测设施的情况和现状； 针对本项目的安装、调试、验收方法或方案； 投标产品技术规格资料： 产品工艺流程、产品技术性能指标、产品出厂标准、产品图片资料、产品质量检测报告、所遵循的技术规范、质量保证措施以及其他相关证书等； 对产品生产原材料的品牌、产地、等级、质量标准、有关的技术参数以及材料使用情况等进行阐述。 供货及质量保证措施：对供货时间响应程度、配合工程施工、满足招标人供货要求、质量保证、技术保障的措施及承诺、现场供货点的设置及技术指导人员配置等情况进行阐述； 现场安装指导主要人员表（附件二）； 售后服务及承诺：对售后服务响应时间及保证措施等的阐述； 备品备件一览表（附件三）； 证书及业绩材料 提供以下与证书材料原件一致的扫描件，扫描件要求加盖法人单位公章，证书必须有效。其中“投标人的营业执照（副本）、连续缠绕生产设备采购合同或发票”的扫描件未按要求提供的按无效标处理，其他证书及业绩材料的扫描件如未按要求提供，相应类项不予评分。 1）投标人的营业执照（副本）； 2）连续缠绕生产设备采购合同或发票； 3）银行资信等级； 4）国家行政监督部门颁发的“重合同守信用”或 “守合同重信用证书”； 5）ISO9001质量管理体系认证证书； 6）环境管理体系认证证书； 7）职业健康安全管理体系认证证书； 8）安全生产标准化三级企业以上证书； 9）企业获得中国环境标志认证证书； 10）2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度完税凭证：完税凭证加盖投标人所在地税务部门印章； 11）2018年1月1日至今完成的单项合同金额在人民币80万元（含）以上的连续缠绕玻璃钢夹砂管材业绩，提供中标通知书和合同； 12）产品质量保险单或产品责任保险单； 13）投标产品的企业所在地省级及以上科技成果推广项目证书； 14）投标产品的发明专利证书； 15）投标产品的新型实用专利证书； 16）连续缠绕玻璃钢夹砂管材、配套连接管件（投标产品）的质量监督检验机构出具的产品质量检验报告； 17）连续缠绕玻璃钢夹砂管原材料采购合同和省级及以上质量监督检验机构出具的原材料质量检验报告，如采用进口原材料需相关证明材料； 18）生产设备、检测设备列表说明并附设备图片以及设备采购合同、发票，如为进口设备需提供相关证明材料； 19）投标人认为需要提供的其他材料（所有评分项涉及到的证书及证明材料）。 （13）投标产品样品： 1）投标产品样品按以下要求单独提供，无需密封。产品样品贴上盖有投标人公章的标签，投标人提供的产品样品上必须带有能体现生产厂家的符合国标的永久性标志，管材的内外表面应清洁。 2）样品包括： ①连续缠绕玻璃钢夹砂管：DN500连续缠绕玻璃钢夹砂管1段，长度不少于50cm。（含DN500连续缠绕玻璃钢夹砂管套筒接头1个）。 注： 1）投标人在投标时必须按以上要求提供投标产品样品，否则作无效标处理； 2）样品在投标截止时间递交，所有样品不予退回，由招标人保管； 3）评标委员会可视情况对样品进行破坏性试验； 4）样品将作为今后货物验收的依据之一。 备注：由投标人将技术标文件导入4.0.2.8版本投标编制工具的技术标处。 商务标 投标承诺书（附件一） 备注：由投标人将商务标文件导入4.0.2.8版本投标编制工具的商务标处。 样品递交地点：三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心开标室（一） 逾期送达的样品恕不接受。 |
| 3.2.1 | 有效投标报价 | 最高投标限价为人民币： 911069元（预算审核价*89%）。 投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额：不低于1.8万元。 2、投标保证金缴纳方式：现金或工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单）。 3、采用保函方式： 使用保函的须采用交易系统在线电子保函，其它形式提交的概不接收。 3.1.1保函开具受益人为本项目招标人； 3.1.2保函有效期不少于本项目投标有效期，保函有效期应从投标截止日期起算。 4、采用现金方式： 电汇或网银转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），并通过“三门县工程建设电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，具体详见三门县公共资源交易中心网站“办事指南”栏目“三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明”。 投标保证金缴纳必须使用“三门县工程建设电子交易平台”，并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）。 投标单位汇出账号必须是“三门县工程建设电子交易平台”中备案的银行基本账户账号。 温馨提醒： （1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 （2）为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式 进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，若周一为投标截止期的，请在上周五确保资金到账）。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.1 | 投标文件 递交要求 | 1、本项目采用不见面开标形式，投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至三门县工程建设电子交易平台（步骤如下），投标截止时间后对加密的投标文件进行远程解密，如远程解密遇有问题的请联系章宏涛13968512856。 2.电子投标文件上传步骤： 1) 登录三门县工程建设电子交易平台（网址：www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击“上传标书（后缀名.已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。 投标单位将本次招标文件中所需要的样品在开标截止时间前送至开标地点。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 详见本工程招标公告 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间（详见招标公告） 开标地点：同递交投标文件地点（详见招标公告） |
| 5.2 | 开标程序 | 1、本项目采用不见面开标形式，所有投标人的法定代表人或委托代理人在开标当日（投标截止时间前）登录三门县公共资源交易不见面开标大厅并签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。不见面开标大厅系统登录：插入CA锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。 2、招标代理开启不见面开标系统视频直播，开标全过程录像由三门县公共资源交易中心录制保存备查。 3、投标截止时间到达后，各投标人自行在不见面开标系统对电子投标文件进行解密，投标文件解密时间为40分钟（时间以招标人或招标代理机构确定“开始解密”时开始计算），逾期未解密的视为投标人放弃投标。 4、招标代理现场公布解密投标人投标文件情况。 5、评标委员会根据招标文件规定的程序及方法对投标文件进行评审。每个环节评审结果招标代理均在不见面开标大厅宣布。 6、各投标人的法定代表人或委托人代理人必须在开标、评标期间保持网络及电话畅通，若评标委员会要求投标人澄清或说明时，投标人在规定的时间（由评标委员会确定合理所需时间）以予澄清或说明，否则视为自动放弃；后果由该投标人自行承担。所有澄清或说明转换成PDF形式并签章后通过不见面开标系统传输。 注：若有异常情况或疑问的，可通过不见面开标系统音视频交互跟开标人联系，或及时咨询品茗公司，技术服务电话：章宏涛，13968512856，也可加入QQ“三门交易平台交流群”（群号：146117595）进行业务咨询。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、履约担保金额为中标合同金额的1.5%，履约担保可以采用现金或保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单） 2、如采用现金担保的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式将担保金额解入招标人以下帐户。 履约保证金账户： 收款单位： ； 开户银行： ； 银行帐号： ； 银行地址： 。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 电子投标文件编制 | 本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（三门投标编制4.0.2.8版本）编制，下载地址及”建设工程电子投标编制操作手册”见https://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html/Download。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 投标工具开发商：杭州品茗信息技术有限公司 联系电话：章宏涛13968512856 |
| 10.2 | 票据要求 | 本项目要求卖方开具的发票为：增值税发票。 |
| 10.3 | 其他 | 本招标文件解释权属于招标人。 |
| 10.4 |  | 本项目采取不见面开标方式进行，投标单位将本次招标文件中所需要的样品在投标截止时间前送至开标地点。 |

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标项目的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 与本项目提供招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目提供招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目提供招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

- 根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，投标人被评定为失信被执行人（联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）的；投标人以“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人为准，日期以投标截止时间前为准。

1.4.3本项目不允许投标人组成联合体投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，在交易场所（发布招标公告的媒体上）以补遗书形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。投标报价以人民币元计，保留整数，小数点后第一位四舍五入。

3.2.2报价方式：总价报价，各投标人根据招标人提供的技术资料、采购清单、供货期，以及实际情况和自身的综合实力，结合市场价格信息、管理技术水平，综合测定后报投标报价。结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%（百分号前保留两位小数）。

3.2.3附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

3.2.4供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（不超过7日历天）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

3.2.5供货点仓储建设及二次搬运：

1）供货点仓储建设：中标人在接到供货点仓储建设通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处，每个该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。定点供应处在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

2）二次搬运）：中标人将管材送至施工现场（含装卸），管材由施工单位、监理单位、中标人共同签认接收。

3.2.6投标报价特别说明：

1）工程量：采购清单中的数量仅供投标时使用，结算工程量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准。

2）结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%（百分号前保留两位小数）。

3）中标人应当积极配合招标人工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下应允许退货，并由中标人负责自行从施工现场运回，所有费用由中标人承担。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

3.4.4投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

(1) 投标人违反《三门县建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的15%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的35%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的55%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的75%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

（6）投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2由三门投标编制4.0.2.8版本生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（三门县工程建设电子交易平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.2.2 投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，在公示结束后向招标监管机构提交书面核查意见。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果在交易场所（发布招标公告的媒体上）通知所有未中标的投标人。

7.2.4《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任。

7.3合同签订

7.3.1中标人应向招标人提交履约担保。履约担保详见投标人须知前附表。

7.3.2自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.3招标人与中标人应根据招标文件、投标文件签订合同。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 设计工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2项规定情形之一的 |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（3）不同投标人的投标文件相互混装；

（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4商务标错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3)投标文件的投标报价金额和结算单价下浮率计算结果金额不一致的，以投标报价金额为准，调整结算单价下浮率；

（4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术标及商务标评审。

第二阶段为技术标评审，技术标满分50.0分。

评标委员会针对技术标的各项内容，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，由评标委员会成员分别进行打分（保留一位小数，小数点后第二位四舍五入），取平均分作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，以下除已注明外均同）。

- 技术标评分（50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 根据投标人纳税情况： 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人在当地纳税2000万元（含）以上的得3分； 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人在当地纳税1000万元（含）以上的得2分； 2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度投标人在当地纳税500万元（含）以上的得1分；其他不得分。 注：提供加盖投标人所在地税务部门印章的完税凭证。 | 0-3 |
| 2 | 企业信誉度 | 1、银行资信等级：具有2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度 AAA信用等级的得1分；AA信用等级的得0.5分；其他不得分。 2、国家行政监督部门颁发的“重合同守信用” 或 “守合同重信用证书”： 具有2018年度或2019年度或2020年度或2021年度或2022年度AAA等级的得1分，AA等级的得0.5分，其他不得分。如“重合同守信用”或 “守合同重信用证书”证书中未标注上述级别的，按以下标准评分：省级及以上部门颁发的，得1分；市级部门颁发的，得0.5分，其他不得分。 注：提供相关证书材料。 | 0-2 |
| 3 | 品牌价值 | 1、根据供应商企业形象，市场信誉度等综合方面进行横向比较打分，2、根据产品品牌的市场占有率、信誉度、用户认可度等方面横向比较打分。一档4-5分，二档2-3.9分，三档0-1.9分； | 0-5 |
| 4 | 企业资信 | 1、具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的,并在有效期内的，每本证书得1分，共计3分，不具备的不得分； 2、具有测量管理体系认证证书,并在有效期内的得1分，不具备的不得分； 3、具有安全生产标准化三级企业以上证书的得2分，不具备的不得分； 4、具有中国环境标志认证证书的得1分，不具备的不得分。 注：提供相关证书材料。 | 0-7 |
| 5 | 企业业绩 | 投标人于2018年1月1日至今完成的连续缠绕玻璃钢管材销售业绩：单项合同金额在人民币80万元（含）以上的每个得1分，最高得3分，不具备不得分。 注：标书中提供中标合同。 | 0-3 |
| 6 | 供货及质量保证措施 | 供货时间响应程度：接到招标人供货通知书3天内完成供货的得1分，5天内完成供货的得0.8分，7天内完成供货的得0.5分。 | 0-4 |
|  |  | 由评标委员会根据投标人对配合工程施工、满足招标人供货要求、质量保证、技术保障的措施及承诺内容等进行酌情打分，0-2分。 |  |
|  |  | 根据投标人陈述的现场供货点的设置及技术指导人员配置等相关情况进行酌情打分，0-1分。 |  |
| 7 | 售后服务 措施及承 诺内容 | 供应商设置的售后服务机构、售后服务体系完善性、售后服务体系的真实性；服务响应时间、服务人员配套等。0～3分。 | 0-3 |
| 8 | 产品质量保险及专利等 | 具有产品质量保险或产品责任保险，且在有效期内的得1分（以产品质量保险单或产品责任保险单为准），不具备不得分。 注：提供保险单。 | 0-3 |
|  |  | 投标产品具有企业所在地省级及以上建设科技成果推广项目证书且在有效期内的得1分，不具备不得分。 注：提供相关证书材料。 |  |
|  |  | 投标产品具有发明专利证书或新型实用专利证书的得1分，不具备不得分。 注：提供相关证书材料扫描件。 |  |
| 9 | 投标产品质量检验 | 投标人连续缠绕玻璃钢管材、配套连接管件具有省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告情况进行评分：按招标文件管材、配套连接管件采购清单型号提供，每个型号得1分，本项最高得2分，不具备的不得分。 注：提供省级及以上质量监督检验机构出具的产品质量检验报告。 | 0-2 |
| 10 | 连续缠绕玻璃钢夹砂管材的生产原材料 | 1、产品生产的原材料必须为优质材料，根据原材料品牌、产地、等级、质量标准、有关的技术参数以及材料使用情况等证明材料进行分档打分，一档4-5分，二档2-3.9分，三档0-1.9分； 2、生产原材料具有省级及以上质量监督检验机构出具的质量检验报告的，得1分，不具备不得分。 注：提供原材料采购合同和质量监督检验机构出具的原材料质量检验报告扫描件，如采用进口原材料还需提供相关证明材料。 | 0-6 |
| 11 | 生产设备和检测设备情况 | 1、投标人生产设备先进、对生产工艺各环节以及铺层计算、质量控制的阐述准确、科学合理等，一档2.0-3.0分，二档1.0-1.9分，三档0-0.9分； 2、投标人成品检验、试验设备齐，检验方法与质量控制全面规范等，一档2.0-3.0分，二档1.0-1.9分，三档0-0.9分； 注：提供生产设备、检测设备列表说明并附设备图片以及设备采购合同、发票、如为进口设备需提供相关证明材料。 | 0-6 |
| 12 | 产品样品 | DN500连续缠绕玻璃钢夹砂管1段、DN500连续缠绕玻璃钢夹砂管套筒接头1个由评审专家对投标单位提供的样品的外观、质量及制造工艺等方面进行综合评议。一档4-5分，二档2-3.9分，三档0-1.9分。 | 0-5 |
| 13 | 标书质量 | 根据投标文件的内容是否规范完整、表述清晰、图文并茂、便于理解等酌情评分。 | 0-1 |
| 备注 | 评委打分精确至0.1分 |

第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为50分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标标底价的确定

取所有经评审的有效投标报价的算术平均值（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）作为评标标底价；若有效投标报价不足3家，评标委员会认为投标具有竞争性的，则取报价低者作为评标标底价。

2、商务标得分的确定

（1）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得50分，每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值=50－| |×100×0.3），每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值=50－| |×100×0.5），中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术标得分＋商务标得分。

五、中标候选人的确定

评标委员会按投标人总得分由高到低的顺序排列，推荐1名中标候选人，即总得分最高者为中标候选人，如出现得分相同，取技术标得分高者为中标候选人，如技术标得分相同的，则取投标报价低者的为中标候选人，如均相同时，则抽签确定。

# 第四章   技术规格书

### 一、招标内容

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管材及配件的设计制造、包装、运输(装卸)、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）等工作。

### 二、工作范围

投标人需按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）提供产品样本和使用说明书；

（2）按招标人认可的型号规格、数量和材料进行采购、加工、制造、供货；

（3）运输及装车：在接到买方供货通知后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的定点供应处；

（4）投标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

在交货时应附上产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单。（中文说明）

### 三、售后服务

在产品安装、调试阶段，中标人根据施工需要，应派技术人员提供无偿免费的技术服务指导，配合安装、调试。不能影响招标人工期要求。

质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费退换、维修和正常保养。

在质保期内的工作应包括对所有常规检查。具体的操作程序和内容须在合同特殊条款中说明。

在质保期满时，招标人负责技术的工程师和投标人代表对所有产品进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的认可。

### 四、项目技术要求：

（1）技术要求

1、连续纤维缠绕玻璃钢夹砂管须满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T 21238-2016标准要求,管道排水介质为污水。

2、产品生产工艺：连续缠绕生产工艺。

3、原材料

3.1玻璃纤维增强塑料夹砂管及管件主要材料(采用国内知名品牌材料)要求：

内衬树脂：采用间苯型不饱和聚酯树脂；

结构树脂：采用邻苯型不饱和聚酯树脂；

缠绕纱：无碱玻璃纤维无捻粗纱。

3.2树脂

3.2.1 结构层树脂

树脂浇铸体力学性能：

拉伸强度≥60 MPa

拉伸弹性模量≥3.0GPa

断裂延伸率≥2.6%

热变形温度：≥70℃

热变形温度按GB/T 1634.2-2004中A法进行测试。

3.2.2 内衬层树脂

树脂浇铸体力学性能：

拉伸强度≥60 MPa

拉伸弹性模量≥3.0GPa

断裂延伸率≥3.5 %

热变形温度：≥80℃

热变形温度按GB/T 1634.2-2004中A法进行测试。

3.2.3 外保护层树脂

采用间苯型不饱和聚酯树脂，其性能要求与结构层树脂相同。

3.3 增强材料

3.3.1玻璃纤维表面毡：无碱，面积质量 30g/m2

3.3.2缠绕纱：无碱玻璃纤维直接无捻粗纱，2400TEX；各项物理指标满足国家标准GB/T18369-2001 要求。

增强布：无碱、单向玻璃纤维轴向增强布。

3.4玻璃钢夹砂管及管件颜色为本色，不添加任何颜料。

（2）具体产品的技术参数及性能要求：

1.外观质量

1.1 内表面

管的内表面应光滑平整，水阻小，不结垢, 具有良好的密封性能。无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区和气泡。

1.2 端面管端面应平齐且与管轴线垂直，可以保证管道连接后的顺直。端面平整，边棱无毛刺。

1.3 外表面

外表面没有明显的缺陷。

2 . 管道接口

管道采用套筒连接方式，(其结构为内层整体橡胶密封圈、外层玻璃钢增强)接口连接，密封圈采用耐腐蚀、寿命长的三元乙丙橡胶。交货时可以预置。内衬密封圈的外环周面设有内凸起限制内衬滑动的压力槽，密封圈内环周面上设有若干唇形倒刺，具备自锁功能。

橡胶圈的性能参数如下：

邵氏硬度 60±5；

拉伸强度≥10MPa；

断裂伸长率≥300%；

橡胶圈的外观质量：橡胶圈应质地紧密、表面光滑，不得有空隙、 气袍、裂纹和重皮。

3.使用寿命长、耐老化、耐化学腐蚀、抗磨损，抗压能力强，抗震性能好。

4.管材颜色为不饱和聚酯树脂本色，不得填加色浆。外表面无明显缺陷。

5.管壁结构层的石英砂和短切纤维应均匀添加在每一环向纤维层间，并得到树脂充分的浸润，以确保管壁层间结合牢固，结构密实。

6.巴氏硬度：FRPM管外表面的巴氏硬度不小于40。

7.树脂不可溶分含量：管壁中树脂的不可溶分含量应不小于90%。

8. FRPM管的初始力学性能和长期性能应分别符合GB/T 21238-2007标准中第6.6条款和第6.7条款要求。

（3）质量检验

1.中标供应商在产品出厂前必须按GB／T21238-2016 《玻璃纤维增强塑料夹砂管》标准进行出厂检验。

2.在供货过程中，采购人可在施工现场随机抽取管道试样，到国家质量技术监督局认可的玻璃钢管道检验机构进行检测。

3.在产品检验和验收过程中，如发现任何不符合本技术规范要求的产品，中标供应商应及时免费返修或更换，直至符合规定要求。

（4）产品标志

管材出厂时应有永久性标志，标志包括以下内容：

—生产厂名和商标

—产品标记

—批号及产品编号

—生产日期

产品出厂时，必须附有产品质量证明书。证明书应该说明如下内容：(1)供方名称(2)产品名称和规格(3)每批数量(4)本准标编号(5)本准标要求的材料名称及力学性能。

1.范围

卖方负责完成本工程所有连续缠绕玻璃钢缠绕夹砂管、连续缠绕玻璃钢缠绕夹砂管件材料采购、制造、试验、自检、运输、交货，还包括指导施工以及在管道安装过程中所需开孔等售后服务。

2.卖方的责任

（1）卖方负责工程量清单表所列连续缠绕玻璃钢夹砂管及其管件制造所需的全部材料生产、运输、售后技术服务。

（2）卖方有义务派人员驻现场进行施工安装指导，有权力纠正错误施工方法或提出停工建议。

（3）卖方应保证及时按发包人的要求供应施工所需的管件及短管，对不确定长度的短管将根据施工时排管凑整的情况陆续提出，应保证在五日内供货。

（4）发包人对管材质量、规格、尺寸的质疑或有关安装方面的咨询，卖方应在二日内答复。

（5）不排除卖方的管道、管件安装完毕后，打压试验不合格的责任。

3.主要提交文件

卖方应根据有关规范进行管道设计，确定生产工艺流程。设计书应满足规范及招标文件要求，设计成果中几何尺寸及技术数据应清晰明确，所使用的原材料应有明确厂家、规格、性能指标等详细内容，原材料的使用应按不同位置及生产过程详细列明重量、层数等技术参数内容。该设计书应在合同签定后七天内完成，并提交买方（或委托监理人），买方将委托或组织对该技术设计进行评估，所提交成果应保证一次评估通过。经评估批准的技术方案设计书为卖方生产作业指导依据。

卖方在其投标文件中提交的文件和资料应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现，并应该是印刷制品，图纸及文件中各种单位必须使用公制单位。

卖方应提供以下资料，但不限与此。

3.1连续缠绕玻璃钢夹砂管厂生产能力的报告

卖方应就满足本合同要求的管厂的生产能力提交详细的报告，其内容包括但不限于：

（1）管厂的生产面积和存储面积；其中，存储面积至少应有堆放累积7日所生产管道的场地。

（2）生产设备的配备；

（3）生产工艺的详细说明。

（4）管厂的人员组织机构（包括人员的资格和工作经历）。

（5）具有检测原材料基本力学性能、管道水压试验、管道材料强度试验、管道刚度试验的检测设备。

（6）质量保证措施。

（7）生产进度安排和保证进度计划实施的措施。

（8）为本工程提供现场制作人员，组织质量保证措施、安全保证措施及工艺流程。

3.2售后服务报告

（1）卖方在投标时对本项目售后服务应作专项书面承诺。在交付使用后，应对质保期及其以后的零配件供应做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响使用，应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

（2）在缠绕式玻璃纤维缠绕增强热固性树脂加砂管及管件正常使用和维护的条件下，要求卖方对使用年限，年维修费用，平均无故障时间做出客观的估价，对及时维修、限时恢复做出承诺。

（3）卖方应对用户直接负责。维修人员应是厂家派出人员。质保期过后，还应有保障终身服务的可行性措施。

3.3主要生产设备

卖方投标时应提交管厂厂址、主要生产设备、检测设备、试验设备数量、规格、性能参数等。

3.4技术文件

卖方投标文件中应提交下列技术文件：

1.详细提供投标货物的品牌、规格型号、数量、产地及生产厂家情况（附供货明细表）。

2.对照采购项目技术要求的内容，详细提供货物及其主要原材料的质量、技术参数及性能指标情况。

3.提供有资质的质量检测机构出具的投标货物的质量检测报告复印件；

4.提供货物的生产及检测设备、生产技术水平、技术工艺水平等情况；

5.提供货物厂家对外公开发布的彩色样本或技术资料（加盖投标人公章）；

4卖方需提交的文件

卖方应在连续缠绕玻璃钢夹砂管制造开工前14天提交一份连续缠绕玻璃钢夹砂管制造计划，报送监理人审批，其内容应包括：

（1）连续缠绕玻璃钢夹砂管的加工车间布置；

（2）连续缠绕玻璃钢夹砂管的制造工艺设计；

（3）连续缠绕玻璃钢夹砂管的运输措施；

（4）质量和安全保证措施；并提出冬季生产质量保证措施和原材料冬季储存的措施。

（5）制造进度计划。

（6）材料采购计划

（7）卖方应根据合同进度计划和施工图纸的要求提交玻璃钢夹砂管材料采购计划，报送监理人审批。

（8）材料检验成果报告

（9）卖方应将管材、焊接材料、防腐材料的检验成果报送监理人审批。

（10）卖方应将树脂、玻璃纤维等原材料，以及管道正式生产前的质量一致性检验成果报送监理人审批。

（10）玻璃钢夹砂管制造质量检查记录

（11）卖方应在制造过程中，按监理工程师的要求及时提交玻璃钢夹砂管制造质量检查记录。

（12）卖方应根据合同进度计划和施工图纸的要求提交玻璃钢夹砂管及管件运输计划，报送监理人审批。

5采用标准

关于连续缠绕玻璃钢夹砂管道制作、运输、试验，卖方都应按本技术条款执行。本技术规范是进行合同工作所应达到的最低标准，本技术规范不详尽之处，按所引用的标准或规范相应条款执行。

引用标准应是最新标准。当下列引用标准中有不一致时，按最新出台的标准或按更严格的标准采用。采用其他等同标准，但应提交监理工程师批准后才能使用。

当规定的参考标准与合同文件相矛盾时，应遵守合同文件的规定。如有异议，卖方应在开工前向工监理工程师提出澄清要求。

下列为本工程所采用的标准：

《玻璃纤维增强塑料夹砂管》                 GB/T21238-2016；

《给水排水工程管道结构设计规范》           GB50332-2002；

《给水排水管道施工及验收规范》		      GB50268-2008；

《给水排水工程构筑物施工及验收规范》  	  GB50141-2008；

6 主要规格要求说明

（1）管道输水介质为工业污水。

（2）沿线管道工作压力等级1.0MPa，环刚度为大于等于10kN/m2.

（3）沿线管道重力流压力等级为0.1MPa,环刚度等于10KN/㎡。

（4）管壁结构及管道壁厚由各投标人自行设计，并对设计和生产结果负全部责任。

产品质量和检测方法按《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T21238-2016中的规定执行。

（5）内表面粗糙度系数n应在0.008-0.009之间。

（6）管道连接

管道连接型式为管道采用套筒接头 (其结构为内层整体橡胶密封圈、外层玻璃钢增强)接口连接，密封圈采用耐腐蚀、寿命长的三元乙丙橡胶。

当采用法兰连接时，应与管道中闸阀等管件相适应，其力学和化学性能应满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T21238-2016中的相关规定。

（7）管件

玻璃钢弯头转弯半径不小于1.5倍管径。

2.产品质量的检查和检验

除遵循合同条款及本卷一般规定的相关要求外，还应执行以下对各方质量检验的要求。

2.1 检验

2.1.1 管道检验

按《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T21238-2016）要求检验与验收。

2.1.2 玻璃钢缠绕夹砂管件检验

（1）逐个检验；

（2）若检验项目全部合格，则判为合格，否则判为不合格。

2.1.3 管材、管件出厂前必须进行检验，合格后方可出厂供货给买方。

2.1.4 出厂

管道、管件出厂时，应附有产品质量证明书，证明书注明以下内容：

（1） 供方名称

（2） 产品名称

（3） 试水压力

（4） 每批数量

（5） 标准编号

（6） 力学性能

要求卖方所供产品必须有明显的永久性标志，每一直管至少有以下标志。

（1） 制造厂标记

（2） 型号标记、身份标记

（3） 制造标准

（4） 管的公称尺寸

（5） 工作压力、压力等级、覆土深度

2.2现场管道损伤情况判定及修补方案

管道运抵施工现场后，需监造方现场确认进行管道损伤情况判定后，由管材承包商实施。如在施工过程中产生的损伤，由施工监理确认后，由安装承包商负责实施。

现场管道损伤情况判定及修补方案如下：

（1）管道表面擦伤深度H≤0.3mm，可在现场清理后采用树脂刷胶处理，固化后刷表面保护层树脂2遍。

（2）当管道表面擦伤0.3≤H≤1mm，采用表面打磨清理，打磨面积为损伤部位面积的2倍以及周围补强区域，在紧靠损伤面积周围的未损伤部位至少有150mm宽度的补强区域；至少用3层无碱表面毡、树脂进行修补增强；固化后刷表面保护层树脂2遍。当单根管道的此类损伤超过4处，则不得用于此工程。

（3）当管道损伤深度大于1mm但未伤及夹砂层，损伤白化区域面积小于150cm2时，必须在未埋设之前，在地面干燥地域进行实施补强；补强方法是：采用打磨，补强面积至少为损伤部位面积的3倍，在紧靠损伤面积周围的未损伤部位至少有200mm宽度的补强区域。补强厚度不小于管壁厚度；固化后刷表面保护层树脂2遍。当单根管道的此类损伤超过3处，则不得用于此工程。

当管道的损伤深度进入夹砂层及以上，不作修补，但可作为非标短管处理以备另用。当单根管道的此类损伤超过2处，则不得用于此工程。

2.3运输

2.3.1玻璃钢缠绕夹砂管及管件运输

（1）管材在装卸过程中按相关规范执行，应轻装轻放，严禁摔跌或撞击；

（2）装卸时吊索应用柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳，不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材；

（3）管材的起吊应采用宽带两个吊点起吊，严禁用绳子贯穿其两端来装卸管材；

（4）管材装卸机具的工作位置和机具的起吊能力应稳定、安全可靠。

（5）管材或管材单元应稳定地安放在运输车辆上。

（6）发运的管材应做好管壁及接头的保护，单个管材发运或管材单元发运应视管径大小、数量确定。

（7）管材运输时，应使两根管的管壁保持一定的距离，分别在管底嵌入木楔保护。

（8）长途运输的管材可采用套装方式装运，套装的管材间应设有衬垫材料，并应相对固定。严禁在运输过程中发生管与管之间、管与其他物体之间的碰撞。

（9）玻璃钢夹砂管材在运输车上的堆装高度应符合相关规范。

2.3.2橡胶材料

（1）连续缠绕玻璃钢夹砂管套筒接口所用橡胶材料不应有气孔、裂缝、重皮及接缝，应保存在5~40℃的室内，不应长期受阳光照射，距一般热源距离不应小于3m；

（2）橡胶材料不得与能溶解橡胶的溶剂（油类、苯类等）以及对橡胶有害的酸、碱、盐等物质放在一起，更不得与之接触。

（３）橡胶材料必须使用原生橡胶制作，不得使用再生胶。提供橡胶材料质检报告。

2.4计量与支付

1）投标人应按照招标要求，核对管材安装地点、防腐等技术要求，并对报价进行核算。

2） 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括连续缠绕玻璃钢夹砂管材料采购为主材价，价格为运到施工现场的【包括管件材料采购、制造、试验、自检、包装费、运杂费（运抵买方工地现场指定地点）、运输保险费、还包括指导施工以及在管道安装过程中所需开孔等售后服务、质保、措施费、利润、风险、税金等】全部费用。

3） 投标人投标时，各种保险费用、及国家规定应予征收的规费由投标人自行测算，并摊入有关项目内，买方不另行支付。

4） 合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，本招标文件商务条款和技术条款及招标图纸中规定应由投标人承担而在本工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

# （5）项目质保及相关要求：

7.1项目质保要求：中标人所有工程竣工验收合格之日起二年的保质期。

7.2项目供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内完成供货。供货周期为第1施工标段中标通知书发出之日起至所有标段完工验收止。

7.3供货点仓储建设：中标人在接到中标通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处，每个该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。定点供应处在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

7.4二次搬运：中标人将管材送至施工现场，管材由施工单位、监理单位、乡镇项目代表、三门县基础设施投资有限责任公司代表人、中标人共同签字。

7.5中标人在生产合同货物前，必须制定好详细的原材料（指树脂及一级回料）采购及生产供货计划方案，并以书面形式报招标人（包括原材料计划采购时间、原料采购量、原料供应商及联系方式、管材生产具体时间段、生产用生产线等）。原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以3倍履约保证金的违约处罚，并进行公示。

7.6每批产品到点后中标人均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因中标人产品原因造成的工程验收不合格，中标人除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，中标人将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等国家标准要求内容。

7.7买方如认为有必要可以在管材出厂前派人到中标人生产车间进行监制，中标人应无条件配合。

7.8连续缠绕玻璃钢夹砂管及配件技术最终要求按照设计图。

### 五、招标产品采购清单

| 序号 | 投标品目 | 规格型号与参数 | 数量 | 单位 | 审核单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续缠绕玻璃钢夹砂管 | DN500 | FRPM-Ⅲ-500-0.1-100000 | 1635 | 米 | 576.65 |
| 2 | 连续缠绕玻璃钢夹砂套管筒 | DN500 | PN1.0/SN10000DN500 | 110 | 个 | 735.00 |

注：1）结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%（百分号前保留两位小数）。

2）以上参考数量仅供投标时使用，结算工程量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格。

# 第五章合同主要协议条款

## 合同一般条款

合同主要协议条款将由三门县环境有限公司(以下简称买方)、中标人（以下简称卖方）二方根据投标文件签订。

买方：三门县环境有限公司

卖方：

1、合同产品的名称、技术规范与中标通知书、招标文件相一致。

2.产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3.专利权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

4.产品包装

4.1为了保证产品在长途运输和装车过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。保证包装坚固、易于运输，由于包装不善导致产品失缺或损坏等，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装内必须附有包装清单。

5.唛头

5.1卖方应在每件包装上，明显地标注下列标记：

1) 收货人；

2) 产品名称；

3) 合同号；

4) 到达站或到货地点；

5) 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；

6) 毛重、净重（公斤）。

5.2卖方应根据产品特点， 在包装上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6.质量保证

6.1卖方保证所提供的所有产品是全新的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供完全符合合同规定的质量、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的制造、检验、包装、运输、装车等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的产品在正确施工、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7.质量保证期

7.1中标人提供所有工程竣工验收合格之日起二年的保质期。

8.合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

8.2虽然卖方在投标文件中对外购或外协的材料作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些材料的质量负全部责任。

9.合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对产品的规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10.违约责任

10.1产品质量责任

(1) 在产品质量保证期内，凡产品在开箱检验等过程中发现的产品质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

(2) 卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理产品质量问题。

(3) 由于买方保管不善或使用不当造成产品短缺或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买、卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定承担违约金。

(1) 逾期交货

卖方逾期交货，每延迟一天违约金按逾期交货部分货款的10％计算。逾期交货的违约赔偿最高限度为合同价的5％，如违约金达到最高限额时卖方仍逾期交货，买方有权解除合同。

(2) 卖方不能交货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按合同价的10％计算，买方有权解除合同。

（3）买方中途退货

买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按中途退货部分货款的10％计算。买方中途退货指买方将卖方已经运到施工现场的货物，因买方原因退还给卖方。

(4) 经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约金。

11.履约保证金的承担

11.1如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

11.2如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

11.3卖方提供的产品须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外）。

12.合同解除

12.1买方在卖方存在如下违约情况时，买方有权解除全部或部分合同。

(1) 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

(2) 卖方未能履行合同规定的其他义务，造成合同目的无法实现。

(3) 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

12.2卖方应继续履行未解除部分合同。

12.3在全部或部分合同解除下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分产品应负的产品质量责任。

13.纠纷处理

凡有关履行本合同发生的争端，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向三门县人民法院诉讼解决。

14.合同生效及其他

14.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

14.2本合同八份，双方各执一半，同等生效。

## 合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1.合同交货

1）供货方式：分期分批供货。

2）供货期：在招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后，中标人按照中标承诺书中承诺的日历天内（    日历天内）完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

3）卖方在接到供货点仓储建设通知书后，5个工作日内在标段范围内确定供应点并配备相应的技术指导人员，中标人可设一个或多个定点供应处，每个该定点供应处必须有一定比例的产品储备量，以满足施工需求，防止供应脱节。定点供应处在设立前必须经招标人同意，费用由中标人自理。中标人在接到招标人（或其委托人）发出供货通知书（或者提单）后按投标承诺的供货时间，将产品送至中标人在三门县范围内的施工现场。

4）二次搬运：中标人将管材送至施工现场（含装卸），管材由施工单位、监理单位、中标人共同签认接收。

5）卖方应当积极配合买方工程进度要求，及时合理安排供货。工程施工结束后，对剩余产品在不影响使用功能的前提下应允许退货，并由卖方负责自行从施工现场运回，所有费用由卖方承担。

2.安装地点

三门县城镇污水处理设施建设工程工地（招标人指定位置）现场。（见附件 《管材供应工程一览表》  ）

3.接货通知

卖方需将产品的名称、规格、数量、包装件数、每件包装的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

4.产品的标志、防护、包装及运输

4.1标志

产品出厂时在产品上必须带有能体现生产厂家的符合国标的永久性标志，等参数并附有质量检验部门的产品质量合格证。

4.2产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损失。并按卖方承诺的且经买方认可的防护措施进行防护。

4.3运输必须采用切实可靠的防护措施，运输时用木料、契块、扒钉等物品固定，并用钢丝绳紧固，同时在可能游动的地方加缓冲垫。口径400mm及以上管材运输与堆放其期间承口端应加内支撑。

5.产品的运输、装车及保险、风险交割

5.1卖方必须对产品运输、装车的安全负责。

5.3货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.4卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5.5货物运到买方施工现场卸车到场地为交付，交付前风险卖方承担，交付以后风险买方承担。

6.付款方式

6.1货款支付方式

（1）签订合同后，卖方提供合同总价50%的保函（仅指银行保函、保险机构保证保险保单,保函有效期限初定一年，如一年内卖方货款未达到合同总价的 50%，则卖方负责将保函有效期限延长到卖方货款达到合同总价的50%止），买方支付合同总价的50%预付款；

（2）卖方供应货物未达到合同总价的50%之前，不再支付任何货款；

（3）卖方供应货物达到合同总价的50%之后，实施按月支付，次月21日支付上个月货款的80%；

（4）所有施工现场验收合格支付实际结算价的100%。买方支付最后结算价款前，卖方向买方提供质量保证金保函（金额为实际结算价的1.5%）；

（5）质量保证金保函有效期限为所有工程竣工验收合格之日起两周年。

6.2卖方收取每期货款时应向买方开具正式发票。

7.工程结算

7.1结算货款以三门县财政审核中心审定的为准。所标注的管材及管件规格都为成品规格。

7.2结算单价计算方法：结算单价按买方提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%）（百分号前保留两位小数）。结算单价下浮率一次性包定，政策性价差不予调整。

7.3管材数量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准。

8.文件和技术资料的相互提供。

提供资料清单及进度根据招标书的要求，在签定合同时明确。

9.质量、技术标准

符合招标文件和投标文件中的有关标准、规定及现行国家标准。

10.产品检验

10.1买方认为如有必要在产品制造过程中派人到生产厂进行监制，或在产品发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合，提供产品的技术数据、图纸和测试报告等，对监制或预验收工作提供方便。

10.2买方对送达的货物有权随时抽样送检，检测部门由买方自行确定送检。

11.产品最终验收

11.1施工结束后，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

12.安装指导和售后服务要求

12.1卖方根据现场情况和买方的要求派有经验的技术人员到现场负责安装指导，以确保安装质量。并符合现场施工要求。

12.2在安装调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出现场服务人员处理有关质量问题。

13.质量保证期

13.1卖方必须对合同中规定的货物提供2年的质保期，时间从所有工程竣工验收合格之日起计算，质保期内卖方须免费修理和调换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏。

13.2质保期内买方有故障申报，卖方维修人员需在接到维修电话6小时内响应，48小时内解决。若不能在48小时内解决的，必须提供同等性能、同等配置的货物替换，以确保用户的排水系统运行不中断。

14.罚责

14.1原材料一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，买方将终止合同，同时对卖方处以3倍履约保证金的违约责任，并进行公示。

14.2每批产品到点后卖方均需向买方提供产品的出厂证明及检验报告。到货后和供货过程中，买方将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级及以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。如抽检合格，检验费由买方承担；如抽检不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，并承担工程一切损失费用（包括工程返工全部费用）。因卖方产品原因造成的工程验收不合格，卖方除支付检测费用外还另需支付违约金10万元/次，卖方将承担全部损失（包括施工方拆除、重建的全部费用）。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，并按采购有关规定处理。

质量检测的内容包括外观尺寸测量、环刚度、冲击性能、环柔性、烘箱试验等。

14.3卖方所交付的品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。卖方向买方偿付货款总额的百分之十的违约金。

14.4买方逾期支付货款的，以未付货款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款报价利率向卖方偿付逾期利息。

14.5在质保期内发生质量问题，卖方需支付违约金10万元/次。质保期内卖方接到维修电话后未按投标时承诺的服务时间到位的, 每违约一次卖方应向买方支付1000元违约金。

14.6买方对抽样检测结果不合格行为的处置权:

(1)买方可以认为所有货物全部为不合格；

(2)要求卖方承担买方的所有损失；

(3)买方可以单方面解除合同,并没收全部保证金。

15.担保

1）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约保证金。履约保证金在卖方完成全部标段工程管材及配件供应任务后，在最后一批货物交付后30天内退还（不计息）。

## 合同格式

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

合同编号：

合

同

书

买  方：

卖  方：

签署日期：

合 同 书

买方：

卖方：

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目以三招建备2023-   号招标文件在国内公开招标。                            为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

a.合同一般条款            （招标文件第五章第一节）

b.合同特殊条款            （招标文件第五章第二节）

c.中标通知书

d.投标书                  （投标文件）

e.投标设备数量、价格表    （投标文件）

f.招标货物清单及技术规范  （招标文件）

g.询标纪要或承诺

h.合同补充条款或说明

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.产品和数量

本合同要求提供的产品和数量见中标通知书、投标文件。

4.合同金额

合同总价       元，结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率为   %，结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%）（百分号前保留两位小数），承包三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目所需的续缠绕玻璃钢夹砂管材及配套连接管件供应，包括产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，结算工程量以三门县财政审核中心审定的实际施工使用数量为准，所标注的管材及管件规格都为成品规格。。

| 序号 | 管道类别 | 规格型号与参数 | 数量 | 单位 | 审核单价（元） | 下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续缠绕玻璃钢夹砂管 | DN500 | FRPM-Ⅲ-500-0.1-100000 | 1635 | 米 | 576.65 |  |
| 2 | 连续缠绕玻璃钢夹砂套管筒 | DN500 | PN1.0/SN10000DN500 | 110 | 个 | 735.00 |  |

注：1）结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%（百分号前保留两位小数）。

5.付款方式：本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6.交货时间及交货地点

本合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款

7.合同的生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。

买方：                                          卖方：

名称：                                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                               全权代表（签字）：

地址：                                          地址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

卖方履约保函

编号：

（买方）：

鉴于                                      （以下简称“卖方”）已收到

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目（工程名称）的中标通知书，应卖方申请，我方愿就卖方履行上述工程的《三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目合同》（以下简称主合同）约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是卖方未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。

我方保证的金额最高不超过人民币      万元整（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的期间为：自本合同生效之日起二年内。

本保函有效期内，如合同规定的卖方履约义务未完成的，应在本保函到期日前到我方办理续保手续，经我方书面同意后，保证期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出索赔通知书及卖方未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明卖方违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到贵方的索赔通知书及相应证明材料后，在3个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、卖方按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因贵方违约致使卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或贵方与卖方的另行约定，免除卖方部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、贵方与卖方协议变更主合同的，如加重卖方责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成卖方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地三门县人民法院。

八、保函的生效及份数

本保函须经我方法定代表人（或其授权代理人）签字且加盖公章，并在主合同生效之日起生效。

保证人（盖章）：

法定代表人（或授权代理人）：

年     月      日

管材供应工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 乡镇、街道 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 健跳污水处理厂—城市污水处理厂管网工程 | 健跳 |
| 2 | 健跳至港南泵站跨江工程 | 健跳 |
| 3 | 蛇蟠岛污水管网工程 | 蛇蟠 |
| 4 | 健跳镇工业园区污水管网工程（下蓬厂至健跳大桥 污水管网工程、园中路至港南大道污水管网工程、另外四个片区的工业园区工程） | 健跳 |
| 5 | 横渡镇污水主干管工程 | 横渡 |

# 第六章  投标文件格式

一、商  务  标

附件一：

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

投标承诺书

三门县环境有限公司：

我们根据三招建备2023-  号的招标文件，作了认真研究，我公司以优惠的报价参与本项目的投标竞争。若我公司一旦中标，愿意接受招标文件规定的所有条件，并接受业主和有关管理部门的监督检查。经集体研究本次投标承诺如下：

一、报价：我方愿意以总报价人民币   拾  万  仟  佰  拾  元，￥                   元（保留整数）【结算单价按招标人提供的采购清单中所有品目的审核单价统一下浮，结算单价下浮率为      %（结算单价下浮率=（1-投标报价/预算审核价）*100%）（百分号前保留两位小数）】承担上述产品的设计制造、包装、运输（含装卸）、产品保护、货到就位、供货点仓储建设、仓储货物管理、二次运输至施工现场（含装卸）、技术服务、售后服务、质量保修及相关部门验收（含第三方验收）、因产品的质量问题造成的相关费用（含第三方检测费用、违约金、工程一切损失费用）、退货等工作。

二、供货期：在买方发出供货通知书（或者提单）后      日历天内(不超过7日历天)完成供货。供货周期为中标通知书发出之日起至所有工程完工验收止。

三、货物质量：满足招标文件要求。质量保证期为所有工程竣工验收合格之日起二年。

四、技术服务按投标文件的承诺及时到位。

五、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

六、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

七、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

二、技术标

附件二

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

现场安装指导主要人员表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

备品备件一览表

| 材料名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为除随产品备品备件外所需的备品备件。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人（签字或盖章）：        投标人（盖章）：      日期：   年  月  日

附件四：

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管 部门 |  | 企业 负责人 |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 企业 性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |
| 单位简历 及 机构 |  | 单位 优势 及 特长 |  |
| 单位概况 | 职工 总数 | 生产工人 平均技术等级 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  |  | 技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要产品 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  |  |  |
| 投标产品 情况 | 投标产品名称 | 型 号 | 上年产量 | 产品技术先进水平 | 优质 品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |

法定代表人（签字或盖章）：               投标人（盖章）：                   日期：   年   月

附件五：

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

2018年1月1日至今完成的管材销售业绩一览表

| 产品名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数 量 | 所用工程名称 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标人可以根据各自业绩量准备充分的表格。

2、需提供中标通知书和合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件六：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投  标  人（盖章）：

年     月    日

附件七：

三门县城镇污水处理设施建设工程连续缠绕玻璃钢夹砂管采购项目

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.2（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本项目前期准备提供设计或咨询服务的 | 1.4.2（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本项目提供招标代理服务的 | 1.4.2（3） | 否 |  |
| 5 | 是否与本项目提供招标代理机构同为一个法定代表人的 | 1.4.2（4） | 否 |  |
| 6 | 是否与本项目提供招标代理机构相互控股或参股的 | 1.4.2（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本项目提供招标代理机构相互任职或工作的 | 1.4.2（6） | 否 |  |
| 8 | 是否被责令停业 | 1.4.2（7） | 否 |  |
| 9 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（8） | 否 |  |
| 10 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 1.4.2（9） | 否 |  |
| 11 | 是否投标人被评定为失信被执行人（以“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人为准，日期以投标截止时间前为准） | 1.4.2（10） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件八：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

附件九：

法定代表人身份证明

(参考样张)

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：

身份证号码：

联系电话：

职务：                 系        (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人：  (盖章)

年       月      日